PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0041

OBJETO: Aquisição de impressoras para atender o Sesc Pará.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

- Especificação dos objetos e quantitativos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TANQUE DE TINTA INOVADOR - COM ALTA CAPACIDADE DE TINTA PARA IMPRIMIR ATÉ 6 MIL PÁGINAS EM PRETO / 6500 PÁGINAS COLORIDAS. 1 GARRAFA DE TINTA DE REPOSIÇÃO COM BAIXÍSSIMO CUSTO - TANQUES DE TINTA FACILMENTE RECARREGÁVEIS. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO PRECISIONCORE DE ÚLTIMA GERAÇÃO - IMPRIME TEXTO EM PRETO COM QUALIDADE LASER. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE GRANDE FORMATO - IMPRESSÕES DE ATÉ 329 X 483 MM / A3+ E DIGITALIZAÇÕES DE ATÉ 297,1 X 431,8 MM. MAIS PRODUTIVA E EFICIENTE - ECONOMIZE ATÉ 50% EM PAPEL COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DUPLEX E ECONOMIZE TEMPO COM O ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 35 PÁGINAS. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL - 2 ALIMENTADORES DE 250 FOLHAS + 1 ALIMENTADOR POSTERIOR. TOTAL: 501 FOLHAS. EFICIÊNCIA INESGOTÁVEL - ATÉ 80% MENOS CONSUMO DE ENERGIA EM COMPARAÇÃO COM LASER COLORIDA. WIRELESS - IMPRIME FACILMENTE A PARTIR DE IPAD, IPHONE, ANDROIDTM, TABLETS E SMARTPHONES. INCLUI WI-FI DIRECTTM E ETHERNET. MONITORAMENTO REMOTO - COMPATÍVEL COM SOFTWARES POPULARES DE MONITORAMENTO REMOTO DE IMPRESSÃO. PORTABILIDADE - ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA INTEGRADO. LCD COLORIDO DE 4,3" - FÁCIL CONFIGURAÇÃO E NAVEGAÇÃO. | 2 unid |  |  |  |
| 02 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICOS TIPO DE EQUIPAMENTO: MULTIFUNCIONAL LASER MONO. FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX. VISOR: PAINEL COM TELA DE TOQUE COLORIDA (TSI) DE 7 POLEGADAS. TEMPO DE AQUECIMENTO: ATÉ 25 SEGUNDOS COM ENERGIA LIGADA MEMÓRIA: PADRÃO 1 GB E EXPANSÍVEL ATÉ 3 GB. PROCESSADOR PADRÃO: ARM CORTEX-A9 1.200MHZ. INTERFACES: 10/100/1000BASETX, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 USB 2.0 HOST DE ALTA VELOCIDADE, 1 SLOT DE EXPANSÃO; OPCIONAL: IB-36 LAN SEM FIO (ALCANCE DE APROX. 30 M E WI FI DIRECT) E IB-50 DUAL LAN NIC. ESPECIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PADRÃO: AUTENTICAÇÃO LOCAL, AUTENTICAÇÃO DE REDE, IPSEC, SNMPV3, IDAP SOBRE SSL, IPP SOBRE SSL/TLS, HTTPS, FTP SOBRE SSL/TLS, SMTP SOBRE SSL/TLS, POP3 SOBRE SSL/TLS, WSD APRIMORADO SOBRE SSL/TLS; OPCIONAL: KIT DE SEGURANÇA DE DADOS (E) CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO: ATÉ 250.000 PÁGINAS | 1 unid |  |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 20/0041-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 20 (vinte) dias úteis.

9. Local de Entrega:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Sede Administrativa | Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 – CEP:66010-010 – Campina – Belém-PA |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2020

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.