PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0005-PG

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

1. Especificação dos objetos e quantitativos:

Lote 01

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | KIT DE SOM ATIVO LINE VERTICAL CONTENDO 02 CAIXAS DE SUB GRAVE COM FALANTES DE 18 POLEGADAS E 04 AMPLIFICADORES, EMBUTIDOS, 01 PARA O SUB, 1500W, E 01 PARA AS CAIXAS DE MÉDIO/AGUDO 100W, FAZENDO UM SISTEMA BI-AMPLIFICADO. 02 CAIXAS PARA MÉDIOS COM 04 FALANTES DE 6 POLEGADAS E UM DRIVER TI. AMPLIFICAÇÃO POR LADO DEVE POSSUIR 2500W DE POTENCIA, CLASSE AB, COM TRAFO ALTAMENTE SEGURO,CONFIÁVEL E DE FÁCIL MANUTENÇÃO. POTÊNCIA AMPLIFICADOR A ( GRAVE) 1500 W RESPOSTA DE FREQUENCIA 40HZ A 150HZ. POTÊNCIA AMPLIFICADOR B ( MÉDIO/ AGUDO) 1000 W RESPOSTA DE FREQUENCIA 100HZ A 20KHZ. ENTRADA E SAÍDA DE SINAL XLR, CROSSOVER E LIMITER INTEGRADO. BI -VOLT 110 -240. | KIT | 2 |  |  |

Lote 02

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | MESA DE SOM COM 24 CANAIS BIVOLT MIXER COM BAIXA RELAÇÃO SINAL -RUÍDO. QUE PERMITE OBTER UM SOM DE EXTREMA QUALIDADE, POSSUIR 2 CANAIS ESTÉRIOS COMPLETOS COM 4- BOND EQ E MAIS 2 CONJUNTOS ADICIONAIS DE CANAIS DE ENTRADA ESTÉRIO COM NÍVEL DE CONTROLE AUXÍLIAR. ALÉM DISSO, QUE APRESENTE DOIS PROCESSADORES ESTÉRIOS DUAL, MOTOR FX DE 24 BITS - COM 99 PRESETS, INCLUINDO REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY,SHIFTER E VÁRIOS MULTI- EFEITOS. MÍXER PROFISSIONAL DE ALTA PRECISÃO DE ENTRADA, E QUE FORNEÇA RSULTADOS INCRIVELMENTE PROFISSIONAIS, QUE POSSUA PHANTON POWER. QUE POSSUA TAMBEM: 4 SAÍDAS DE SUBGRUPO E SAÍDA MONO ADICIONAL COM X OVER DE VARREDURAS DAS BAIXASFREQUÊNCIAS PARA APLICAÇÃO COM SUBWOOFER; 04 AUXILIARES POR CANAL: 02 COM CHAVE DE PRÉ/PÓS PARA MONITORAMENTO /APLICAÇÕES DE EFEITO, 2 PÓS ( PARA EFEITO INTERNO OU COM ENVIO EXTERNO); SÁIDAS DO MAIN MIX BALANCEADAS COM JACK 1/4" E CONEXÕES XLR BANHADAS A OURO, CONTROL ROOM SEPARADA, SAÍDA DE FONE DE OUVIDO E TAPE ESTÉREO; SEÇÃO DE TALKBACK COMPLETA. CHAVE DE STANDBY QUE MUTA TODOS OS CANAIS DURANTE INTERVALOS ENQUANTO A MÚSICA ENQUANTO A MÚSICA DE FUNDO É FORNECIDA PELA ENTRADA DE CD/ TAPE; FADERS DE 60MM E CONTROLES GIRATÓRIOS BLINDADOS; FONTE BIVOLT INTERNA PARA MÁXIMA FLEXIBILIDADE, RESPOSTA TRANSIENTE SUPERIOR E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. | UNID. | 1 |  |  |

Lote 03

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE GIRAFA SUPORTE PEDESTAL COM BASE RETRÁTIL PARA MAIOR PRATICIDADE, CONSTRUÇÃO EM FERRO E COM PÉS EMBORRACHADOS. ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA: 1,25 METROS E 2,28 METROS. POSSUI REGULAGEM DE ÂNGULO E ALTURA. | UNID. | 10 |  |  |

Lote 04

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | MICROFONE S/ FIO DUPLO UHF VOCAL SET PROFISSIONAL MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF VOCAL SET PROFISSIONAL, COM ALCANCE APROXIMADO DE 50 METROS SEM BARREIRAS COM SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO PROJETADO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO VOCAL. LARGURA DE BANDA EM UHF COM CIRCUITO SEM FIO CLÁSSICO PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E A QUALIDADE DE SOM CONFIÁVEIS. POSSUIR APROXIMADAMENTE 200 BANDAS DE FREQUENCIA PARA OPÇÃO, PARA EVITAR INTERFERÊNCIA, TECNOLOGIA QUE PERMITE VARREDURA AUTOMÁTICA PARA BANDA DE FREQUÊNCIA LIMPA. CONTER TECNOLOGIA AVANÇADA DE INFRAVERMELHO, FORNEÇA UMA CONFIGURAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA. QUE POSSUA AINDA: BANDA DE FREQUÊNCIA UHF, EVITANDO INTERFERÊNCIAS E ESTABILIDADE DE TRANMISSÃO CONFIÁVEL; OPÇÃO DE ENERGIA DE TRANSMISSÃO DE NÍVEL 2 PARA UMA APLICAÇÃO DIFERENTE; FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO PAINEL FRONTAL DO RECEPTOR, PARA EVITAR OPERAÇÃO EQUIVOCADA; FAIXA DE FREQUÊNCIA 200; FREQÊNCIA PORTADORA: UHF 740-770 MHZ; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 - 18.000 HZ, MODULAÇÃO FM; BANDA DE LARGURA ATÉ: 30 MHZ; RELAÇÃO S/ N: 105 DB (A) POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO 10 MW; TAMANHO DA BATERIA: AA 2 X 1.5V; TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 8 HORAS FONTE DE ALIMENTAÇÃODE 12 V /500MA; PESO BRUTO: APROXIMADO 2,5 KG ALCANCE: APROXIMADAMENTE 50 METROS SEM BARREIRAS. | UNID. | 1 |  |  |

Lote 05

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | AMPLIFICADOR 300W 70V COM GONGO AMPLIFICADOR PARA SOM AMBIENTE, 300W 70V COM GONGO. PODENDO TRABALHAR EM 4 OHMS ( 300 +300W RMS) OU 70 VOLTS (300 W RMS), GONGO ( DING-DONG). MODELO MÉDIA PLAYER: TELA LCD DE 2'' POLEGADAS, RÁDIO FM COM 18 POSIÇÕES DE MEMÓRIA, CHANGE FOLDER, ENTRADAS USB ( PENDRIVE), SD CARD E CONTROLE REMOTO, POTENCIA MÁXIMA TOTAL ( SEM DISTORÇÃO: 600 W RMS EM 4 OHMS, OU, 300W RMS EM 70V -50 OHMS. | UNID. | 1 |  |  |

Lote 06

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | FONES DE OUVIDO (SUPRA-AURICULAR, COM MICROFONE, FORMATO ARCO PARA CABEçA, COM AJUSTE DE CABEçA E FILTRO PARA RUíDOS GRAVES, CONECTOR:P2 ( 3,5 MM). | UNID. | 5 |  |  |

Lote 07

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM LEITOR DE MP3, ENTRADA USB E BLUETOOTH DISPLAY LCD,OCD PLAYER COMPATíVEL COM CD¦CD-R¦CD-RW, FUNçãO RANDOM, PROG, E REPEAT,OSTAND-BY ECONOMIA DE ENERGIA,OENTRADA AUXILIAR DE áUDIO ESTéREO, BIVOLT 127 / 220 V. | UNID. | 2 |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 20/0005-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ... - Agência ... - Conta Corrente  ............

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Local de entrega: Av. Hélio Gueiros, nº 110, Coqueiro, Ananindeua/PA.

Local, ....... de ..............de 2020

___________________________________________

Nome e assinatura do responsável legal da empresa

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.