PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0019-PG

OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos odontológicos para as Clínicas do Sesc Pará.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(papel timbrado da licitante)

1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA/ MODELO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO COM 7 FUNÇÕES – SISTEMA JOYSTICK (3 POSIÇÕES DE TRABALHO, VOLTA A ZERO, POSIÇÃO DE CUSPIR, CONTROLE DE INTENSIDADE DO REFLETOR ) DESIGN INTEGRADO À BASE DA CADEIRA, SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESMAGAMENTO, SISTEMA DE REGULAGEM DE NIVEL DE ESTABILIDADE, COM O BRAÇO DIREITO E ESQUERDO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE, BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN QUE IMPEDE A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS AMPLAS E ENVOLVENTES COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 39 CM NO ASSENTO, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHÕES E CHAPAS DE AÇO, LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS POSSUEM BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES, SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO, COM NANOTECNOLOGIA DE PRATA. REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: ACOPLADO, COM BRAÇO CURVO DE LINHAS ARREDONDADAS E SISTEMA PNEUMÁTICO DE TRAVAMENTO TIPO ARM LOCK, PUXADORES BILATERAIS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP), SUPORTE DE PONTAS EM PEÇA ÚNICA E DESTACÁVEL PARA FACILITAR UMA HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, 02 TERMINAIS DE PEÇAS DE MÃO, 01 SERINGA TRÍPLICE. REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINAS FOTOCURÁVEIS, ONDE A INFLUÊNCIA DO LED SOBRE ESSAS RESINAS É MUITO MENOR DO QUE A INFLUÊNCIA DA LUZ HALÓGENA CONVENCIONAL, DEVIDO A AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. AUMENTA A FIDELIDADE NA VISUALIZAÇÃO DAS CORES DO CAMPO ILUMINADO, PERMITINDO ASSIM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO – LED, FOCO DE LUZ COM SPOT RETANGULAR, CABEÇOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTIFACETADO, MONOFOCAL. ESPELHAMENTO ESPECIAL MULTICOATING. QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA, NÃO GERA DESCONFORTO NA REGIÃO DOS OLHOS DO PACIENTE E FACILITA AO CIRURGIÃODENTISTA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS CORES DOS DENTES E GENGIVAS. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA, BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS, UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL EM 90º COM SISTEMA DE PORTA COPOS, BRAÇO ASSISTENTE COM FOTOPOLIMERIZADOR, 02 SUGADORES (NORMAL + ALTA POTÊNCIA ), COMANDO ELETRÔNICO NA UNIDADE, CAIXA DE ESGOTO EMBUTIDA NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUCÇÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL. COR DA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO: AZUL CELESTE (REF. 74). 127 VOLTS. COM GARANTIA E INSTALAÇÃO. |  | UND | 02 |  |  |
| 2 | MOCHO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, SENDO OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADOS POR UMA ALAVANCA COM O MOVIMENTO DE DESCIDA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA POR AÇÃO DE UMA MOLA. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUI DUAS ALAVANCAS, LOCALIZADAS ABAIXO DO ASSENTO, COM FUNÇÕES DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E REGULAGEM DA INCLINAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO. POSSUI BASE COM 05 RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, ASSENTO REDONDO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTOS EM PVC EXPANDIDO SEM COSTURAS LAVÁVEL, ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM E TRAVA PARA POSICIONAMENTO DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO 550 MM, ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 450 MM, DIÂMETRO DO ASSENTO 360 MM, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70 MM. COR DA CAPA DO ASSENTO E ENCOSTO: AZUL CELESTE (REF. 74). |  | UND | 04 |  |  |
| 3 | RAIOS-X DE INSTALAÇÃO EM PAREDE, PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM REGULADOR DE TENSÃO QUE PROPORCIONA AO OPERADOR ESTABILIZAR ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL E PRODUZINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES, VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 8 MA, CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CHUMBO DE 0,5 MM, DUPLA COLIMAÇÃO, FILTRO DE ALUMÍNIO EQUIVALENTE A 2,5 MM, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO ANALÓGICO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO 0,2 A 2,5 SEGUNDOS, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS-X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRETENSÃO. POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ACOMPANHA CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO EVITANDO DESPESAS FUTURAS COM A ADEQUAÇÃO DO PRODUTO PELO CD. TENSÃO 127/220V EM 50/60 HZ, FOCO 0,8 X 0,8 MM, POTÊNCIA 950 VA, FUSÍVEL15 A (127 V) E 10 A (220 V), COMPRIMENTO DO BRAÇO 1965 MM A AMPOLA DO RAIO X DEVE CONTER O TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO E TODO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AS RADIAÇÕES NÃO DIRECIONADAS E SECUNDÁRIAS. TENSÃO ENTRADA 127 V. TENSÃO SAÍDA 70KVP + - 5KVP (NOMINAL). POTÊNCIA 0,41 KW. CORRENTE 8MA + - 1,4MA. |  | UND | 02 |  |  |
| 4 | AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INTEGRADO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE ADULTO EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL; FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELCRO. TAMANHO APROXIMADO: 100X60, PB EQUIVALÊNCIA: 0,25MM COR: AZUL CELESTE. |  | UND | 02 |  |  |
| 5 | AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE INTEGRADO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE INFANTIL EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL; FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELKRO. TAMANHO: 60X50 CM, PB EQUIVALÊNCIA: 0,25MM COR: AZUL CELESTE. |  | UND | 02 |  |  |
| 6 | CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA, FABRICAÇÃO DENTRO DOS MAIS MODERNOS PADRÕES DE QUALIDADE, UTILIZAÇÃO EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: ÂNGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS; CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; BASE REMOVÍVEL; ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL; BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE; VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR CONTROLANDO OS MOVIMENTOS DAS MÃOS; NÃO UTILIZANDO ENERGIA ELÉTRICA. COR: BRANCO. |  | UND | 02 |  |  |
| 7 | FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO: COMPACTO, PORTÁTIL: TIPO LED COM POTÊNCIA EFETIVA (LUMINOSIDADE) DE 1.200MW, PROGRAMÁVEL EM TRÊS NÍVEIS: 20,40 E 60 SEGUNDOS; PONTEIRAS AUTOCLAVÁVEIS, COM EMISSÃO DE SINAL SONORO. APARELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA ACIMA DE 1.000 NM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE-BPF, DE ACORDO COM A RDC 59. VOLTAGEM: COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA. CONSUMO: 15 VA. FREQÜÊNCIA : 50/60 HZ. COMPRIMENTO: 230MM. LARGURA: 154MM. PESO: 0,91 KG. TENSÃO: BIVOLTE. |  | UND | 02 |  |  |
| 8 | LAVADORA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS. CAPACIDADE UTIL: 2,1 LITROS. PESO LÍQUIDO: 2,5 KG (COM COMPONENTES). PESO BRUTO: 3 KG (EMBALADO). ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30 DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA). DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE). CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO. DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE). VOLTAGEM: 127 OU 220V. FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: 160 WATTS - 127V OU 170 WATTS - 220V. FREQUÊNCIA ULTRA-SÔNICA: 42 KHZ. TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS (180S - 280S - 380S - 480S - 90S). CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 16 WATTS/HORA - 127V / 17 WATTS/HORA - 220V. FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40ºC. TENSÃO: 110 VOLTS. 3 L COM DRENO. |  | UND | 02 |  |  |
| 9 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 19 A 21 LITROS. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E À PRESSÃO, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. MANÍPULO TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO, DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA. GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ ANTI-OXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLO DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITA SECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSÍVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE À SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTOS. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOESTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLSADO POR MICRO-SWITH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS |  | UND | 02 |  |  |
| 10 | SELADORA TÉRMICA DESENVOLVIDA DENTRO DAS NORMAS GERAIS VIGENTES E PADRÕES DE QUALIDADE, COMPACTA (410 X 210 X 330 MM APROXIMADAMENTE) E DE FÁCIL INSTALAÇÃO COM DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO PARA SELAR PLÁSTICO/PLÁSTICO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO COM REVESTIMENTO EM VACUUM FORM, PODENDO SER INSTALADA SOBRE A MESA OU FIXADA À PAREDE, POSSUI SUPORTE PARA ROLO E CORTADOR DE PAPEL, CHAVE GERAL (LIGA/DESLIGA), CONTROLE DE TEMPO DE AQUECIMENTO, ÁREA DE SELAMENTO DE 12MM COM COMPRIMENTO DE 300MM, LED INDICADOR DE TEMPO DE AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, RESISTÊNCIA EM NÍQUEL CROMO E POTÊNCIA DE 100 WATTS. CARACTERÍSTICAS: ÁREA DE SELAMENTO 6MM APROXIMADO, COMPRIMENTO DE SELAGEM 300MM APROXIMADO, POTÊNCIA 100 WATTS, VOLTAGEM 127/220 V (BIVOLT). CARENAGEM EXTERNA EM VÁCUO FORMING, ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, RESISTÊNCIA RETA DE 6MM, CONTROLADOR DE TEMPO DE AQUECIMENTO, LÂMPADA INDICADORA, CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA, BATENTE TEFLON RECOBERTO DE CELERON, CHAVE REVERSORA DE VOLTAGEM, FUSÍVEL, COMPONENTES ELETRÔNICOS, TOTALMENTE TRANSISTORIZADO. |  | UND | 02 |  |  |
| 11 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TANQUE 40 LITROS, VOLTAGEM 110V/60HZ OU 220V/60HZ - MONOFÁSICO, POTENCIA: 2 HP, VAZÃO 0 BAR 280 L/M 9,85 PCM, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR/120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO 52 (DB(A)/1M) |  | UND | 02 |  |  |
| 12 | BOMBA DE VÁCUO PARA 4 CONSULTORIOS: SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA COM LINHA DE SUCÇÃO PARA SANGUE E SALIVA, COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, REGISTRO ESFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUCÇÃO, SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO, COM COBERTURA ACÚSTICA E PINTURA ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, POTÊNCIA DE 1/2 HP, QUE PERMITA DESCARTE A REDE DE ESGOTO E QUE POSSA SER CONECTADA A CAIXA DE COMANDO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO CENTRAL DE AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 220 VOLTS |  | UND | 02 |  |  |
| 13 | KIT SUCTORES: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA AO CANO DO REFLETOR, COM OPÇÃO PARA INSTALAR EM ARMÁRIO OU PAREDE, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, SEPARADOR DE DETRITOS COM TAMPA ROSQUEÁVEL E TELA DE AÇO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DOS ADAPTADORES ATRAVÉS DE MICRO-SWITCH ELÉTRICO, ADAPTADORES DAS CÂNULAS AUTOCLAVÁVEIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO ESFÉRICO E TERMINAL GIRATÓRIO, SUPORTE DOS SUGADORES EM POLIACETAL MACIÇO DE LINHAS ARREDONDADAS E 02 SUGADORES UM PARA SALIVA E OUTRO PARA SANGUE. DESLOCAMENTO/VAZÃO DE AR 200 L/MIN. NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG. NÍVEIS DE VÁCUO 450 MM/HG VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 220 VOLTS |  | UND | 02 |  |  |
| 14 | ESTERILIZADOR DE AR ULTRAVIOLETA GERMICIDA: ESTERILIZADOR DE AR AMBIENTE 25 CM QUADRADOS ATRAVÉS DE FLUXO FORÇADO DE AR QUE PASSA POR UMA CÂMARA IRRADIADA COM ULTRAVIOLETA TIPO C GERMICIDA. EQUIPAMENTO QUE ESTERILIZA O AR INTERNO DE AMBIENTES FECHADOS ATRAVÉS DO FLUXO FORÇADO DE AR, QUE PASSA POR UMA CÂMARA IRRADIADA COM ULTRAVIOLETA TIPO C GERMICIDA. USADO NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES E CONTAMINAÇÕES TRANSMITIDAS POR MICROORGANISMOS PRESENTES NO AR E POR ELE TRANSPORTADOS, PODENDO SER USADO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SALAS DE CIRURGIA, UTIS, QUARTOS HOSPITALARES, DOMICILIARES E OUTROS, O USO DIMINUI CONSIDERAVELMENTE A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES HOSPITALARES POR MICRO-ORGANISMOS. POSSUI DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM OS AMBIENTES A SEREM ESTERILIZADOS, PODENDO SER INSTALADO EM PAREDES, TETOS OU ATÉ MESMO DO TIPO MÓVEL SOBRE RODÍZIOS. O MODELO MAIS ADEQUADO À MAIORIA DOS CONSULTÓRIOS É O DE PAREDE, FIXADO A MAIS OU MENOS 1,70 CM DO PISO, TENDO 0,25M DE LARGURA, 1,25M DE COMPRIMENTO E 0,25M DE PROFUNDIDADE, FICANDO DISTANTE DO TETO AO REDOR DE 0,50M. UTILIZA COMO PRINCÍPIO ATIVO A IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA DO TIPO C GERMICIDA DE 253,7 NM. A IRRADIAÇÃO UV-C PENETRA NA PAREDE DOS MICROORGANISMOS TENDO COMO ALVO O MATERIAL GENÉTICO, O RNA OU DNA, QUEBRANDO SUA INFORMAÇÃO GENÉTICA, INATIVANDO ASSIM OS MICROORGANISMOS QUE NÃO PODEM MAIS SER REPRODUZIR. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS |  | UND | 02 |  |  |
| 15 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO DE PEDAL TRIPLICE (ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL). PROPORCIONA A LAVAGEM ADEQUADA DAS MÃOS CONSTITUI EM UM IMPORTANTE MÉTODO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NOS DIAS DE HOJE, QUANDO OS MICROORGANISMOS SÃO MAIS RESISTENTES. EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, ECONOMIZA ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL. CARACTERÍSTICAS: ACIONAMENTO PARA TORNEIRA DE MESA / ÁGUA, SABÃO E ÁCOOL / ACIONAMENTO PEDAL / EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA / ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / ACOMPANHA BICA FIXA ALTA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO PEDAL EM ABS (ALTA RESISTÊNCIA) / ACABAMENTO TORNEIRA CROMADO / ACIONAMENTO ELÉTRICO 110/220V / RESERVATÓRIO SABÃO/ÁLCOOL 1250ML / REGULADOR DE PRESSÃO DA ÁGUA. VOLTAGEM OPERAÇÃO: 127 VOLTS |  | UND | 02 |  |  |
| 16 | NEGATOSCÓPIO TELEPANORÂMICO COM LUPA: UTILIZADO NA ANÁLISE E TRAÇADOS ORTODÔNTICOS DE RADIOGRAFIAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO APROXIMADAS: 355 X 355 X 80 MM / DIÂMETRO DA LUPA: 75 MM / AUMENTO DA LUPA: 3,5 MM / DISTÂNCIA FOCAL: +-90 MM / LÂMPADA FLUORESCENTE: 8 WATTS / PESO BRUTO: 2,176 KG / VOLTAGEM: BIVOLT 110/220 V |  | UND | 02 |  |  |
| 17 | APARELHO DE PROFILAXIA: PARA PREVENÇÃO COM ULTRASOM PIEZOELÉCTRICO CONSTITUÍDO DE UM CIRCUITO OSCILADOR QUE ENVIA TENSÃO COM FREQUÊNCIA DE 28 KHZ PARA A PEÇA DE MÃO (TRANSDUTOR) MONTADA COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICA MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA E VIBRAÇÃO COM MOVIMENTO LINEAR ÂNTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO, PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA, CAPA DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, 3 TIPS (PONTAS) DE RASPAGEM AUTOCLAVÁVEIS, CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA EM 4 ESTÁGIOS (AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA DE 0,05 A 0,1 MM), CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUENCIA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 28 KHZ CONSTANTE QUE MANTÉM A VIBRAÇÃO MESMO QUANDO HÁ OSCILAÇÕES DA TENSÃO DA REDE, CHAVES AUTOCLAVÁVEIS PARA TROCA DAS PONTAS COM PROLONGADOR QUE IMPEDE O CONTATO MANUAL COM AS PONTAS ELIMINANDO O RISCO DE FERIMENTOS AO USUÁRIO, MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, CORPO EM ABS COM SUPERFÍCIE LISA DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEDAL DE COMANDO DE FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO COM FACILIDADE, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, COM BOMBA PERISTÁLTICA E RESERVATÓRIO JÁ ACOPLADO. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: BIVOLT |  | UND | 02 |  |  |
| 18 | DESTILADOR DE ÁGUA COM TANGUE EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA QUATRO LITROS, BOTÃO DE RESET, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, 750 WATTS - 60 HZ. |  | UND | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R$ |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n°. 17/0019-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento dos materiais desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários para pagamentos: Nome da Agência _______ Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega e instalação dos equipamentos, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos após o recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF).

9. Prazo de instalação: 10 (dez) dias corridos após a entrega dos equipamentos no local estabelecido.

10. Local de Entrega: Sesc Rodon e Capanema.

Cidade, UF, ______ de _________ de 2017.

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contidas na proposta, face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que convier, desde que não contrariem dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.