ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

(papel timbrado da licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0060

OBJETO: Fornecimento e instalação de mobiliários para a Clínica Odontológica da Unidade Operacional Sesc Doca, para a Biblioteca da Unidade Operacional Sesc Santarém e para o Centro Educacional Sesc Castanhal.

- ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS:

| LOTE 01 - BELÉM |
| --- |
| Item | Especificação | Qtd. | Un. | Valor Unit. | Valor total |
| 1 | Mesa tipo península com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos e abrasão, medindo aproximadamente 2100x1800x900x600x735mm (L1xL2xP1xP2xH). Painel frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado melamílico na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor branca. Colunas em chapa de aço sae 1010/1020 com passagem de cabos na parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e tampa injetados em abs. Coluna central metálica em tubo de aço sae 1010/1020 com espessura de 2mm e diâmetro de 3". Tampa de acabamento para passagem de fiação em chapa de aço sae 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço sae 1010/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão. | 1 | UN |  |  |
| 2 | Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos abrasão, medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH). Painel frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado melamílico na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor branca. colunas em chapa de aço sae 1010/1020 com passagem de cabos na parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e tampa injetados em abs. tampa de acabamento para passagem de fiação em chapa de aço sae 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço sae 1020/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão. | 2 | UN |  |  |
| 3 | Cadeira giratória com encosto de espaldar alto, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 450x550mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia-braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro. | 1 | UN |  |  |
| 4 | Cadeira giratória com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aperente, na cor azul, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia-braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro. | 4 | UN |  |  |
| 5 | Cadeira fixa (interlocutor) com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, sem regulagem de altura, com apóia-braços integrado e estrutura com acabamento cromado, com dimensões mínimas do encosto 480x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 500x470mm (LXP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Estrutura fixa, tipo balancim cromado, em tubo de aço, com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta. Apóia-braços em formato curvo sem regulagem de altura com bordas arrendondadas injetado em polipropileno na cor preta, dobrada em formato "L". | 4 | UN |  |  |
| 6 | Poltrona fixa de 1 (um) lugar com encosto de espaldar médio integrado ao assento em revestimento em couro sintético, de alta resistênica à tração rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor a definir, sem regulagem de altura, com apóia-braços integrados a estrutura com acabamento cromado, com dimensões mínimas do encosto 550x580mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 550x470mm (LXP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda do encosto e frontal do assento ligeiramente curvada de acordo com a NR17. Estrutura fixa, tipo balancim cromado, em tubo de aço, com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização. estrutura e braços integrados cromados. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta. Apóia-braços em formato curvo sem regulagem de altura com bordas arrendondadas. Material durável, fácil limpeza, super-resistente e carga máxima: 150 kg. | 3 | UN |  |  |
| 7 | Cadeira fixa (interlocutor) com encosto de espaldar médio, revestimento em couro sintético, de alta resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor a definir, sem regulagem de altura, com apóia-braços integrado e estrutura com acabamento em aço cromado, com dimensões mínimas do encosto 500x900mm (LXH) e dimensões mínimas do assento 500x550mm (LXP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. espuma do assento e do encosto com densidade D28, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Estrutura fixa, tipo balancim em aço cromado, em tubo de aço, com 3mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta. Apóia-braços em formato curvo em aço cromado, sem regulagem de altura com revestimento em couro sintético, na cor a definir. Material durável, fácil limpeza, super-resistente e carga máxima: 120 kg | 24 | UN |  |  |
| 8 | Poltrona para auditório com assento rebatível e prancheta escamoteável revestimento em tecido sintético 100% poliéster, de alta resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, na cor azul, espuma em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D50, moldada anatomicamente. borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. a estrutura da poltrona em tubo de aço com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, incluindo interior dos tubos e acabamento em pintura eletrostática na cor preta de alta resistência á abrasão e impactos. Sapata em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura a pó na cor preta. Carenagem lateral de fileiras e entre as poltronas em termoplástico injetado na cor da estrutura. Prancheta escamoteável embutida no pé quando fechada, em chapa de aço e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura eletróstatica a pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impacto. Dimensões mínimas do assento 490x705x430mm (LXPXH) e dimensões mínimas do encosto 470x900mm (LXH). | 37 | UN |  |  |
| 9 | Poltrona para auditório tamanho grande com assento rebatível e prancheta escamoteável revestimento em tecido sintético 100% poliéster, de alta resistênica à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, na cor azul, espuma em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 50mm, com densidade D50, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a NR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. A estrutura da poltrona em tubo de aço com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, incluindo interior dos tubos e acabamento em pintura eletrostática na cor preta de alta resistência á abrasão e impactos. Sapata em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura a pó na cor preta. Carenagem lateral de fileiras e entre as poltronas em termoplástico injetado na cor da estrutura. Dois apóia-braços individuais com bordas arredondadas. Prancheta escamoteável embutida no pé quando fechada, em chapa de aço e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço com tratamento anti-corrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura eletróstatica a pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impacto. Dimensões mínimas do assento 570x705x430mm (LXPXH) e dimensões mínimas do encosto 560x900mm (LXH). | 1 | UN |  |  |
| 10 | Armário alto, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central com prateleira. Tampo e corpo do armário em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, medindo aproximadamente 800x500x1600mm (LXPXH). Portas e prateleiras em madeira mdf ou mdp com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, na cor marfim, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado com recobrimento total e rodapé metálico com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca com sapatas reguláveis injetada em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão. Travamento das portas com acionamento frontal contendo fechadura com chave escamoteável. Dobradiças das portas do tipo caneco em aço de alta resistência, automática com amortecedor integrado à dobradiça permitindo fechamento suave da porta. Batente interno em ambas as portas e sistema de puxadores embutidos injetado em abs no formato retangular na cor prata. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. | 4 | UN |  |  |
| 11 | Armário médio, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central com prateleira. Tampo e corpo do armário em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, medindo aproximadamente 800x500x1000mm (LXPXH). Portas e prateleiras em madeira mdf ou mdp com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, na cor marfim, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado com recobrimento total e rodapé metálico com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca com sapatas reguláveis injetada em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão. Travamento das portas com acionamento frontal contendo fechadura com chave escamoteável. Dobradiças das portas do tipo caneco em aço de alta resistência, automática com amortecedor integrado à dobradiça permitindo fechamento suave da porta. Batente interno em ambas as portas e sistema de puxadores embutidos injetado em abs no formato retangular na cor prata. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. | 4 | UN |  |  |
| 12 | Gaveteiro volante com 4 gavetas contendo 1 porta objeto em material termoplástico de alta resistência a impactos e abrasão, na cor preta. Tampo e corpo em madeira mdf ou mdp com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico na cor marfim, medindo aproximadamente 400x500x630mm (LXPXH). Gavetas internas com corrediças em aço com deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo. travamento das gavetas com acionamento frontal contendo fechadura com chave escamoteável. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem utilização de puxador aparente. rodas com duplo rodízio com corpos e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço sae 1020, rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio na cor branca. Fixação ao móvel com parafusos rosca auto cortante para madeira. | 2 | UN |  |  |
| VALOR TOTAL |  |
| LOTE 02 - CASTANHAL |
| Item | Especificação | Qtd. | Un. | Valor unit. | Valor Total |
| 1 | Cadeira infantil na cor vermelho com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 mm (lxpxh) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxantes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (lxh). Possui cantos arredondados e montados à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubos oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor vermelho. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi. | 25 | UN |  |  |
| 2 | Mesa infantil redonda com tampo em madeira mdf com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda da mesma cor do tampo, medindo aproximadamente 1500x590mm (diâmetroxh). 04 (quatro) pernas dobráveis em tubo de aço carbono de 1" com sistema de travas automáticas, parede de 2mm. Perfil metálico "u" em chapa de aço 16 para reforço ao tampo. Pernas com estabilidade para evitar balanço da mesa. Pintura eletrostática a pó com tratamento de banhos químicos que evitem a corrosão e ferrugem, na cor branca. Ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão. Armazenamento vertical. | 3 | UN |  |  |
| 3 | Cadeira giratória com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 430x450mm (lxh) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (lxp). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade d55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com a nr17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apóia-braço em formato "t" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Base giratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro. | 4 | UN |  |  |
| Valor Total |  |
| LOTE 03 - SANTARÉM |
| Item | Especificação | Qtd. | Un. | Valor unit. | Valor total |
| 1 | Mesa para leitor quadrada de leitura para 4 lugares com tampo em madeira com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor MARFIM, com fitas de borda na mesma cor do tampo,medindo aproximadamente 900x900x735mm (LxPxH). Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor branca. Composta de 4 (quatro) pés em chapa de aço SAE 1010/1020. Com 4 travessa superior em chapa de aço SAE 1020/1020. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão. | 4 | UN |  |  |
| 2 | Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor marfim, com fitas de borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos abrasão, medindo aproximadamente 1000x600x735mm (LxPxH). Painel frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado melamílico na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor branca. Colunas em chapa de aço SAE 1010/1020 com passagem de cabos na parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e tampa injetados em abs. Tampa de acabamento para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço SAE 1020/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca m8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão. Três divisores laterais 700x250mm (PxH) em acrílico leitoso na cor azul de aproximadamente 10mm de espessura com suportes para divisores laterais. | 2 | UN |  |  |
| 3 | Cadeira giratória com encosto de espaldar médio, revestimento em tecido sintético, 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento e não reagente a manchas, sem costura aparente, na cor azul, com regulagem de altura de assento e encosto e apóia- braços reguláveis, com dimensões mínimas do encosto 430x450mm (LxH) e dimensões mínimas do assento 450x480mm (LxP). Espuma anatômica em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura mínima de 65mm e do encosto espessura mínima de 55mm, com densidade D55, moldada anatomicamente. Borda frontal ligeiramente curvada no assento de acordo com aNR17. Capas do assento e encosto em polipropileno injetado na cor preta. Apoia braço em formato "T" com acionamento de regulagem de altura através de botão de apertar fixado ao assento da cadeira em polipropileno injetado na cor preta. Basegiratória em aço, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas, na cor preta com rodízios de duplo giro. | 2 | UN |  |  |
| 4 | Mesa de trabalho reta com tampo em madeira mdf ou mdp com 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor MARFIM, com fitas de borda na mesma cor do tampo, contendo 1 furo com tampa para passagens de cabos injetado em termoplástico de alta resistência a impactos abrasão, medindo aproximadamente 1200x600x735mm (LxPxH). Painel frontal em madeira mdf ou mdp com 15mm de espessura, revestido com laminado melamílico na cor branco, fixado à estrutura com parafusos de aço. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura époxi na cor branca. Colunas em chapa de aço SAE 1010/1020 com passagem de cabos na parte interna da coluna em formato oblongo 25x200mm com acabamento e tampa injetados em abs. tampa de acabamento para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1010/1020. Travessa superior e inferior em chapa de aço SAE 1020/1020 dotado de passagens de cabo na coluna com formato oblongo 25x200mm e acabamento injetado em abs. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetada de alta resistência a impactos e abrasão. | 2 | UN |  |  |
| 5 | Gaveteiro volante com 4 gavetas contendo 1 porta objeto em material termoplástico de alta resistência a impactos e abrasão, na cor MARFIM. Tampo e corpo em madeira mdf ou mdp com espessura de 25mm, revestido com laminadomelamínico na cor Cinza, medindo aproximadamente 400x500x630mm (LxPxH). Gavetas internas com corrediças em aço com deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo. Travamento das gavetas com acionamento frontal contendo fechadura com chave escamoteável. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem utilização de puxador aparente. Rodas com duplo rodízio com corpos e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel com parafusos rosca auto cortante para madeira. | 2 | UN |  |  |
| 6 | Mesa infantil redonda com tampo redondo em madeira mdf com 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor branco, com fitas de borda na mesma cor do tampo, com adesivo vinílico com desenho em formato de folha, na cor verde, recortado colado no tampo medindo aproximadamente 900x520mm (diâmetroxH). Estrutura 04 (quatro) pés em aço carbono tubular com espessura de 2mm com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca e ponteiras em plástico de alta resistência a impactos e abrasão para acabamento e 16 (dezesseis) parafusos para fixação dos pés. | 1 | UN |  |  |
| 7 | Cadeira infantil na cor laranja com assento e encosto em plástico polipropileno injetado ou termoplástico abs. Assento com dimensões aproximadas de 400x320x350 mm (LxPxH) e espessura de no mínimo 4mm e máximo 5mm. Possui cantos arredondados e montado à estrutura por meio de encaixe e parafusos atarraxastes invisíveis para plástico. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada. Encosto inteiriço com curvatura anatômica para acomodação, sem abertura e nenhum tipo de ventilação, com dimensões aproximadas de 385x245mm (LxH). Possui cantos arredondados e montado à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis injetado em polipropileno. Estrutura em tubo de aço 1010/1020. A base de ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada 20x20mm. Duas travessas horizontais de ligação e sustentação do assento em tubo de secção quadrada 20x20mm. As colunas da cadeira são de tubo oblongos medindo aproximadamente 30x60mm. Uma travessa em tubo de secção quadrada medindo 20x20mm. Estrutura na cor branca. A base dos pés em de arco em polipropileno injetado na cor laranja. Os pés têm a função antiderrapante e amortecimento de impacto. As estruturas metálicas com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura époxi. | 4 | UN |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 19/0060-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do Pedido ao Fornecedor.

9. Local de Entrega:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Unidade Operacional Sesc Doca | Rua Senador Manoel Barata Nº 1873, Bairro Reduto - CEP 66.053 - 320 – Belém - PA |
| Unidade Operacional Sesc Santarém | Rua Wilson Dias da Fonseca, Nº 535, Bairro: Centro - CEP: 68.005-063 Santarém/PA. |
| Centro Educacional Sesc Castanhal | Alameda Ryota Oyama S/N, Bairro: Cristo Redentor, CEP: 68742-550, Castanhal/PA. |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2019

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CPL.